Лабораторная работа № ______

Определение коэффициента трансформации трансформатора

Цель работы: познакомиться с устройством и принципом работы трансформатора; научиться определять коэффициент трансформации.

Оборудование: источник регулируемого переменного напряжения, трансформатор лабораторный разборный, вольтметры переменного тока (или ампервольтомметр), ключ, провода соединительные.

Краткая теория

Трансформатор состоит из двух катушек изолированного провода, намотанных на общий стальной сердечник (рис. 10.4).

На одну катушку (называемую первичной обмоткой) подают переменный ток одного напряжения, а с другой катушки (вторичной обмотки) снимают переменный ток другого напряжения.

Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Переменный ток в первичной обмотке создает переменное магнитное поле. Оно сосредоточено в основном внутри стального сердечника, так что обе обмотки пронизываются одним и тем же переменным магнитным потоком. Поэтому вследствие явления электромагнитной индукции в каждом витке каждой обмотки возникает одна и та же ЭДС индукции.

Суммарная ЭДС в каждой из катушек равна сумме ЭДС во всех ее витках, так как витки соединены друг с другом последовательно. Поэтому отношение напряженийU1 и U2 на вторичной и первичной обмотках равно отношению числа витков в них: U2 / U1 = N2 / N1.

Если напряжение во вторичной обмотке трансформатора больше, чем в первичной, его называют повышающим, а если меньше, то понижающим.

Ход работы

1. Ознакомьтесь с устройством трансформатора. Определите первичную обмотку (клеммы с надписью 36 В или 42 В) и две вторичные (клеммы 2,2 В и 4,4 В).

2. Разберите трансформатор, выньте сердечник и рассмотрите его устройство.

3. Соберите трансформатор. Для этого вставьте сердечник со скобой в катушки. Установите трансформатор на основание и закрепите eго гайками

4. Начертите электрическую схему трансформатора.

5. Присоедините первичную обмотку трансформатора к сети переменного тока напряжением 36 В и замкните цепь.

6. Измерьте напряжение на одной из вторичных обмоток. Результаты измерений запишите в таблицу.

7.  Вычислите коэффициент трансформации.

8. Проделайте аналогичные действия для другой вторичной обмотки.

9. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу,

10. Присоедините одну из вторичных обмоток трансформатора к сети переменного тока и замкните цепь. Измерьте напряжение на первичной обмотке.

11. Вычислите коэффициент трансформации

12. Присоедините другую вторичную обмотку трансформатора к сети переменного тока, замкните цепь и измерьте напряжение на первичной обмотке

13. Вычислите коэффициент трансформации

14. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу

| № опыта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

16.  Сделайте вывод по работе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание:

§ 162, Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.

Контрольные вопросы:

1. Что показывает коэффициент трансформации __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какая зависимость существует между током и напряжением на обмотках трансформатора? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Каково назначение сердечника трансформатора? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Почему при замыкании одного витка обмотки трансформатор выходит из строя?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Почему электрическую энергию передают на большие расстояния под высоким напряжением?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _____   ________________________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» 	________________________ Н. В. Мурзина