Лабораторная работа №_____

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта

Цель работы: Исследовать, как изменяется объем определенной массы газа (при постоянной температуре) при изменении давления, и установить соотношение между ними.

Оборудование: стеклянный цилиндр высотой 50 см, стеклянная трубка длиной 50—60 см закрытая с одного конца, стакан, пластилин, линейка, барометр-анероид (один на класс), штатив с лапкой, вода.

Краткая теория

Закон Бойля-Мариотта можно проверить с помощью несложного оборудования. В цилиндр с водой опускают открытым концом вниз трубку (см. рисунок). Если уровень воды в трубке находится ниже уровня воды в сосуде на h, то воздух в ней будет находиться под давлением, равным атмосферному, плюс гидростатическое давление столбика воды высотой h.

Для упрощения расчетов можно измерять давление в миллиметрах ртутного столба. Столбик воды высотой h мм создает давление равное давлению столбика ртути высотой  мм. Воздух в трубке будет под давлением ;

где Н — атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба,

h — разность уровней воды в цилиндре и трубке, измеренная в миллиметрах.

В трубке заключена постоянная масса воздуха, который можно считать находящимся при постоянной (комнатной) температуре. Объем и давление воздуха, заключенного в трубке, можно изменять, изменяя глубину погружения трубки. Объем воздуха в трубке V = l S , где l — длина столба воздуха; S — площадь сечения трубки.. Но поскольку площадь поперечного сечения трубки (а следовательно, и воздушного столбика) постоянная, то числовое значение l можно принять за значение объема V в условных единицах. При изменении глубины погружения трубки изменяется объем и давление воздуха в ней. Исследуйте зависимость между этими величинами.

Поэтому для проверки закона Бойля — Мариотта достаточно проверить справедливость равенства:

Ход работы:

1. Налейте в мензурку воды примерно на 2 см ниже края мензурки.

2. Соберите установку, изображенную на рисунке

3. Измерьте барометром атмосферное давление H в мм рт. ст. (под таким давлением находится воздух в трубке до ее погружения в воду)

4. Погрузите в воду трубку открытым концом вниз на максимальную глубину. Измерьте длину столбика воздуха в трубке l и разность уровней воды в ней и цилиндре h.

5. Повторите измерения l и h для двух меньших глубин погружения трубки.

6. Вычислите произведения  для всех трех опытов, сравните их, сделайте вывод.

7. Вычислите абсолютную = Сср-С1 (это разность между измеренным и истинным значениями измеряемой величины) и относительную  погрешности измерения (это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному (действительному) значению измеряемой величины (она обычно выражается в процентах)).

8. Результаты измерения и вычислений запишите в таблицу:

| № опыта | H, мм. рт.ст. | h,мм | l, мм | P | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |

1 мм рт ст = 133,322 Н/м² или 133 Па. Таким образом, если говорят о давлении в 760 мм р. ст., то в Паскалях получим следующее: 760*133,322 = 101325 Па или примерно 101 кПа.

9. Сделайте вывод: что вы измеряли, и какой получен результат.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1) Какой газовый процесс описывает закон Бойля-Мариотта? ________________________________________________________________________

2) Газ под поршнем сжимают при постоянной температуре. Как изменяется при этом давление газа?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Почему после погружения стеклянной трубки в мензурку с водой вода в трубке поднимается?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) При накачивании резиновой камеры воздухом одновременно увеличивается его объем и давление. Не противоречит ли это закону Бойля-Мариотта?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Объясните закон Бойля-Мариотта, пользуясь молекулярно-кинетической теорией газа.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание:

§ 76, 77 Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _____________________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» ____________ Н. В. Мурзина