Лабораторная работа № ______

Определение относительной влажности воздуха.

Цель работы: научиться определять относительную влажность воздуха с помощью психрометра Августа.

Оборудование: психрометр Августа, сосуд с водой, психрометрическая таблица.

Краткая теория

Относительной влажностью воздуха называют физическую величину, показывающую насколько пар, содержащийся в воздухе, далек от насыщения.

φ, % - относительная влажность

ρ - плотность водяного пара в воздухе при данной температуре, кг/м3;

ρ нас - плотность насыщенного пара при той же температуре, кг/м3;

Парциальное давление - это давление, которое производил бы водяной пар в отсутствии других газов в воздухе

Относительная влажность воздуха показывает выраженную в процентах долю, которую составляет плотность пара, содержащегося в данный момент в воздухе, от плотности насыщенного пара для этой же температуры.

Волосяной гигрометр:

Наиболее простым прибором для измерения влажности воздуха является волосяной гигрометр. В качестве детали, чувствительной к изменению влажности, служит обезжиренный человеческий волос [1]. Он закреплен в верхней части прибора [2], обернут вокруг ролика [3] и натянут при помощи специально подобранного груза [4]. К ролику прикреплена стрелка [5]. При увеличении относительной влажности воздуха волос удлиняется и вызывает вращение ролика вместе со стрелкой. Передвигаясь по шкале, она и указывает значение влажности воздуха, выраженное в процентах.

Психрометр Августа:

Устройство и принцип действия психрометра – прибора для определения температуры и влажности воздуха.

Психрометр Августа имеет два термометра: "сухой" и "влажный". Они называются так потому, что конец одного из термометров находится в воздухе, а конец второго обвязан кусочком марли, погруженным в воду. Испарение воды с поверхности влажного термометра приводит к понижению его температуры, влажный термометр показывает более низкую температуру, чем сухой. Сухой термометр, показывает обычную температуру воздуха.

Ход работы.

1) Проверить наличие воды в стакане гигрометра психрометрического и при необходимости долить ее.

2) Определить температуру сухого термометра: tс =  _____________

3) Измерить температуру влажного термометра: tв =  _____________

4) Определить разность показаний термометров: Δt = tс – tв =

5). По психрометрической таблице определить относительную влажность воздуха

φ, % =

6) Ознакомиться с устройством волосяного гигрометра

7) Сделать вывод по работе:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

1) Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний сухого термометра?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остается прежней. Как изменится разность показаний термометров психрометра?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же температуру. Какова относительная влажность воздуха?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Почему сырые спички или дрова не загораются?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Почему зимой оконные стекла потеют, если в комнате много людей?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил студент первого  курса  группы № _________________________________

Проверил преподаватель:      ___________________			/ Н.В.Мурзина /

Литература:

1. А.В. Фирсов, §14, «Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей», изд. центр «Академия» 2010год.

2. П.И. Самойленко § 6.1 «Физика для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей», изд. центр «Академия» 2012 г