Лабораторная работа № ________

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника электрической энергии.

1. Цель работы:

-ознакомиться с электрическими приборами, научиться собирать электрическую цепь по данной схеме;

-научиться определять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

2. Оборудование:

- источник электрической энергии;

- реостат на 6 – 10 Ом;

- амперметр;

- вольтметр;

- ключ;

- соединительные провода.

3. Теория

Для поддержания тока в проводнике необходимо, чтобы разность потенциалов (напряжение) на его концах была неизменной. Для этого используется источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется вследствие разделения зарядов на положительные и отрицательные. Работу по разделению зарядов выполняют сторонние силы (силы не электрического происхождения). Сторонние силы перемещают заряды внутри источника против сил электростатического поля и, следовательно, имеют не электростатическую природу: химическую, тепловую, магнитную и т.п.

Величина, измеряемая работой, совершенной сторонними силами при перемещении единичного положительного электрического заряда внутри источника тока, называется электродвижущей силой источника тока (ЭДС) и выражается в вольтах.

Когда цепь замыкается, разделенные в источнике тока заряды образуют электрическое поле, которое перемещает заряды по внешней цепи; внутри же источника тока заряды движутся навстречу полю под действием сторонних сил. Таким образом, энергия запасенная в источнике тока, расходуется на работу по перемещению заряда в цепи с внешним R и внутренним r сопротивлениями    или   ;

Используя закон Ома для полной цепи, получим:

;   		;

Поскольку  и , то

или ; Отсюда следует, что внутреннее сопротивление источника тока , 		ЭДС -

4. Порядок выполнения работы

4.1. Ознакомиться с измерительными приборами и определить цену деления шкалы амперметра и вольтметра.

4.2. Составить электрическую цепь по схеме (см. рисунок).

4.3. После проверки схемы преподавателем замкнуть цепь и, пользуясь реостатом, установить ползунок реостата приблизительно в среднее положение. Измерить силу тока  и напряжение в цепи. Данные занести в таблицу. Цепь разомкнуть.

4.4. Вновь замкнуть цепь и изменяя сопротивление цепи при помощи реостата получить новые показания амперметра  и вольтметра

Результаты измерений занести в таблицу. Цепь разомкнуть.

4.5. Вычислить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

4.6. Опыт повторить 2 – 4 раза, вычислить ЭДС и внутреннее сопротивление для каждого случая.

4.7. Определить среднее значение ЭДС и внутреннего сопротивления источника электрической энергии. Измерить напряжение на зажимах источника электрической энергии при разомкнутой внешней цепи. Сравнить показания вольтметра с ЭДС, вычисленной по результатам опыта. Сделать вывод.

4.8. Определить относительную погрешность измерений.

4.9. Результат измерений и вычислений записать в таблицу.

5. Таблица результатов

| Номер опыта | Сила тока в цепи I, А | Сопротивление реостата R, Ом | Напряжение на внешней части цепи U, В | Внутреннее сопротивление r, Ом | Среднее значение внутреннего сопротивления r, Ом | Относительная погрешность, % | ЭДС ε, В | Среднее значение ЭДС ε, В | Относительная погрешность , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Расчеты

В данном разделе необходимо записать расчеты для каждого опыта и записать среднее значение полученных величин. Рассчитать

а)абсолютную погрешность по формуле: Δξ = ξизм- ξвыч

б) относительная погрешность определяется по формуле: Е = Δξ/ ξвыч 100%

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Сделайте вывод: что вы измеряли, и какой получен результат.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Контрольные вопросы:

1. Укажите условия существования электрического тока в проводнике.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какова роль источника электрической энергии в электрической цепи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. От чего зависит напряжение на зажимах источника электрической энергии?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Как изменится сопротивление батарейки для карманного фонаря, если три ее элемента соединить не последовательно, а параллельно?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _____   __________________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» 	_____________Н. В. Мурзина

Домашнее задание: § 125, Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.