Лабораторная работа № ______

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оборудование:

Средства измерения: Часы с секундной стрелкой, измерительная лента, линейка с миллиметровыми делениями.

Материалы: Шарик с отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом.

Теоретическая часть:

Для измерения ускорения свободного падения применяются разнообразные гравиметры, в частности маятниковые приборы. В данной работе используется простейший маятниковый прибор – шарик на нити. При малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших отклонениях от положения равновесия период колебания равен

Для точности измерения периода необходимо измерить время t достаточно большого числа N полных колебаний маятника. Период колебаний определяется по формуле T = t/N, ускорение свободного падения может быть вычислено по формуле:

Ход работы:

1. Установите штатив на краю стола и закрепите у верхнего конца штатива с помощью муфты кольцо.

2. Подвесьте к нему шарик на нити, подобрав длину нити так, чтобы шарик висел на расстоянии нескольких сантиметров от пола.

3. Измерьте расстояние l от точки подвеса до центра шарика.

4. Отклоните шарик от положения равновесия на 5 — 10 см и отпустите его.

5. Измерьте время t, в нескольких экспериментах, в течение которого маятник совершает N полных колебаний (взять N= 40).

6. Вычислите значение ускорения свободного падения по формуле

7. Повторите опыт, уменьшив длину нити в два раза.

8. Вычислите t ср по формуле:

9. Вычислите gср усреднив результаты двух опытов0

10. Результат измерений и вычислений запишите в таблицу

| № опыта | l, м | N | t, с | g м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |

11. Сравните полученное среднее значение g со значением g = 9,8 м/с2 и рассчитайте относительную погрешность измерения по формуле   = |gср – g|/ g∙100 %

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Сделайте вывод по работе: что вы измеряли, и какой получили результат.

Вывод: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

1. Что такое механические колебания?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Приведите примеры механических колебаний.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Что такое амплитуда, период и частота колебаний?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Каково соотношение между частотой и периодом колебаний?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Какие колебания называют свободными?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Решить задачу: Первый маятник за 50 с совершил 100 колебаний, а второй маятник за 3 мин совершил 180 колебаний. У какого маятника частота колебаний больше? Чему она равна? У какого маятника больше период колебаний? Чему он равен?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Литература: А.В. Фирсов §13,14, Физика для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, «Академия» 2010 г.

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _______________________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» ______________ Н. В. Мурзина

Вывод:

в ходе выполнения данной лабораторной работы по измерению ускорения свободного падения можно убедиться, что при свободном падении тело движется к земле с постоянным ускорением, которое не зависит от массы и формы тела.

Величина ускорения свободного падения по результатам эксперимента  получается достаточно точно g=9,46 (м/с2).

Ускорение свободного падения с учётом отклонения от теоретического значения на средней широте Земли

g=9,46 + 0,35(м/с2)       Е=3,7%.