Лабораторная работа № ________

Изучение явления электромагнитной индукции

Цель работы - изучить явление электромагнитной индукции.

Оборудование:

1. Миллиамперметр. 2. Магнит. 3. Катушка-моток. 4. Источник тока. 5. Реостат. 6. Ключ.

7. Катушка от электромагнита. 8. Соединительные провода

Ход работы.

1. Подключите катушку-моток к зажимам миллиамперметра.

Выяснить условия возникновения индукционного тока.

1. Наблюдая за показаниями  миллиамперметра, отметьте, возникал ли индукционный ток, если:

- в неподвижную катушку вводить магнит,

- из неподвижной катушки выводить магнит,

- магнит разместить внутри катушки, оставляя неподвижным.

2. Выясните, как изменялся магнитный поток Ф, пронизывающий катушку в каждом случае. Сделайте вывод о том, при каком условии в катушке возникал индукционный ток.

рис.1

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Изучение направления индукционного тока.

1. О направлении тока в катушке можно судить по тому, в какую сторону от нулевого деления отклоняется стрелка миллиамперметра.

Проверьте, одинаковым ли будет направление индукционного тока, если:

- вводить в катушку и удалять магнит;

- менять полюса магнита

2. Выясните, что изменялось в каждом случае.

Сделайте вывод о том, от чего зависит направление индукционного тока.

Вывод: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучение величины индукционного тока.

1.Приближайте магнит к неподвижной катушке

- медленно

- с большей скоростью, отмечая, на сколько делений (N1, N2) отклоняется стрелка миллиамперметра.

2. Приближайте магнит к катушке северным полюсом. Отметьте, на сколько делений N1отклоняется стрелка миллиамперметра.

3. К северному полюсу дугообразного магнита приставьте северный полюс полосового магнита. Выясните, на сколько делений N2 отклоняется стрелка миллиамперметра при приближении одновременно двух магнитов.

4. Выясните, как изменялся магнитный поток в каждом случае.

Сделайте вывод, от чего зависит величина индукционного тока

Вывод: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Зарисовать схему опыта (рис.1)

2. Собрать электрическую цепь по схеме (рис.2)

- Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали

- Присоединить вторую катушку через выключатель к источнику тока

Рис.2

3. Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки миллиамперметра.

4. Зарисовать схему опыта (рис.2) и проверить выполнение правила Ленца.

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Проследить, как будет изменяться индукционный ток, если менять величину тока в цепи за счет реостата.

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

1.В катушку из медного провода сначала быстро, затем медленно вдвигают магнит. Одинаковый ли электрический заряд при этом переносится через сечение провода катушки?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.Возникнет ли индукционный ток в резиновом кольце при введении в него магнита?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В чем заключается явление электромагнитной индукции?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Как формулируется закон электромагнитной индукции? (определение, формула)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сформулируйте правило Ленца?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание: § 157 - 161, Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.

Работу выполнил студент группы №	   ________________________________________________

Работу проверил преподаватель		_____________________________________Н.В. Мурзина